## Slide 1
SEPSİS VE MODS HASTALARINDA AFEREZ; HEMOPERFÜZYON ADSORBSİYON VE PLAZMAFEREZ KARŞILAŞTIRILMASI
Biyolog Senem Dadın
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji BD
Terapötik Aferez Merkezi
Notes: 1
1

## Slide 2
1
Hastane ölümleri arasında
1.sırada
11
Her yıl sepsis nedeniyle en az 11 milyon kişi ölüyor
Dünyadaki her 5 ölümden 1’i sepsis nedeniyle olmaktadır.

## Slide 3
Sepsis her zaman bir enfeksiyondan kaynaklanır.
Vakaların %40'ı 5 yaşın altındaki çocuklardır.

## Slide 4: SEPSİS

## Slide 5: Sepsisin aşırı yanıt dönemi (hiperinflamatuvar faz)
→ doğal bağışıklık sistemi aktivasyonu
→ kontrolsüz TNF-α, IL-1β, IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin aşırı salınımı
→ endotel hasarı ve kapiller kaçak
→ mikrotromboz ve doku hipoksisi, mitokondriyal disfonksiyon
Enfeksiyon → mikrobiyal ürünler (PAMP’ler) ve hasarlı dokudan salınan sinyaller (DAMP’ler)

## Slide 6: MODS (Multipl Organ Disfonksiyon Sendromu)
Tanım: ≥ 2 organ işlev kusuru (çoklu organ işlev kusuru)
Temel özellikleri:
Geri dönüşü zor veya geri dönüşümsüz.
Yoğun bakım desteği gerektirir (ventilatör, diyaliz vb.)
En sık etkilenen organlar:
  Akciğer (ARDS gelişebilir)
  Böbrek (akut böbrek yetmezliği)
  Karaciğer
  Kardiyovasküler sistem
  Merkezi sinir sistemi

## Slide 7
Kontrol altına alınamayan sepsis
Doku hasarı
Organ işlev kusuru
MODS
Sepsis ve MODS ilişkisi
Sepsis, MODS’ un en yaygın nedenlerinden biridir.
Sepsis sürecin başlangıcı, MODS ise ilerlemiş sonucu olabilir.

## Slide 8: Sepsiste hemoperfüzyon / hemoadsorpsiyon ve plazmaferez mekanizması
İnflamatuar sitokinlerin uzaklaştırılması amacıyla yapılır.
  Sitokin zirvesinde müdahale önemli
    İlk 6 – 24 saat
    Vazopressör gerekliliğinde artış
    IL-6 hızlı yükselişi
Sepsis tedavisinde rutin değildir; seçilmiş “hiperinflamatuvar fenotipte” düşünülen adjunctive (ek) tedavidir

## Slide 9: EKSTRAKORPOREAL TEDAVİLER
HEMODİYALİZ
HEMOPERFÜZYON
HEMOFİLTRASYON
PLAZMAFEREZ
Notes: Moleküllerin büyük olması ve proteine bağlanabilmesi uzaklaştırmayı kolaylaştırıyor

## Slide 10
DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIK YÜKSEK
ALBUMİN
67.000
ÜRE
Lp(a)
VLDL
CIC
LDL
IgM
IgA
Fibrinojen
IgG
Kreatinin
Santrifüj ile plazmaferez
Hemofiltrasyon
Double Filtrasyon
PLAZMA HÜCRE DIŞI BİLEŞENLERİ MOLEKÜL AĞIRLIK DAĞILIMI VE EKSTRAKORPERAL TEDAVİ ETKİLİLİĞİ
Bilirubin
Notes: O zaman molekül ağırlığına dayalı plazma bileşeni uzaklaştırma işlemlerini değerlendirirsek plazmaferez tüm plazmanın uzaklaştırılması olduğundan bileşenler uzaklaştırılan ürün içinde dilüedir ve az oranda uzaklaştırılacaktır.Daha ozgül uzaklaştırma membrana dayalı filtrasyon teknolojinin gelişmesine yol açmıştır
CIC: dolaşımdaki immun komplekler

## Slide 11: Hemadsorbsiyon: Kanın sistemden geçerken sitokinlerin farklı mekanizmalarla yüzeye bağlanarak uzaklaştırılması yöntemidir

## Slide 12: Hemadsorbsiyon: Hidrofobik etkileşim
Suda çözünürlüğü düşük olan (hidrofobik) molekül bölgelerinin, kolon içindeki hidrofobik polimer yüzeylere tutunma eğilimidir.
Sitokinlerin bazı hidrofobik bölgeleri polimer boncuk yüzeyine bağlanır ve kanda serbest dolaşımdan uzaklaştırılır.

## Slide 13: Hemadsorbsiyon: Van der Waals bağları
Sitokin ile adsorban yüzey birbirine çok yaklaştığında, küçük çekim kuvvetleri toplamda anlamlı hale gelir ve molekülün yüzeye tutunmasına katkı sağlar. Kovalent bağ kadar güçlü değildir; geçici bir fiziksel tutunma şeklindedir.

## Slide 14: Hemadsorbsiyon: gözenek içinde hapsolma
Por içinde tutulma: Kolon içindeki mikroporöz yapı nedeniyle uygun boyuttaki moleküller porların içine girer ve fiziksel olarak tutulur.
Özellikle orta molekül ağırlıklı mediatörlerin tutulmasında önemlidir.

## Slide 15: Hemadsorbsiyon ile tutulan moleküller
Adsorbe olan moleküller
IL-6
TNF-α
IL-1β
HMGB-1
myoglobin
bilirubin
bazı toksinler
Adsorbe olmayan moleküller
albümin (~66 kDa)
çoğunlukla korunur.

## Slide 16: Hemadsorbsiyon
Hasta → pompa → hemoadsorber → hemofilter → geri dönüş
Adsorbisyon kinetiği
Başlangıçta hızlıdır. Kolon yüzeyi boştur. Konsantrasyon farkı yüksektir.
Giderek yüzey satüre olur; arındırma azalır. Kolon değişimi !
Teknik sınırlılıklar
Yüksek sitokin konsantrasyonunda arındırma daha iyi olur. “immune homeostasis”
Yararlı moleküller de adsorbe olabilir
Özellikle linezolid, meropenem, teikoplanin, vorikonazol önemli olabilir.
Bu nedenle ilaç düzey izlemi önemlidir.

## Slide 17: CRRT CİHAZLARI (asıl makineler) Continuous Renal Replacament Therapy
CRRT cihazı sürekli böbrek destek tedavisidir; hemoperfüzyon ise adsorpsiyon temelli bir kan arıtma yöntemidir. Günümüzde hemoperfüzyon çoğunlukla CRRT cihazlarına entegre edilerek uygulanmaktadır.”
Prismaflex / PrisMax (Baxter)
Aquarius (Nikkiso)
MultiFiltrate
(Fresenius)
OMNI
(B. Braun)

## Slide 18: HEMOPERFÜZYON SİSTEMİ (kolonlar)
Bunlar cihaz değil, takılan kartuşlardır
CytoSorb
Oxiris
HA-330 / HA-380
Toraymyxin
Efferon lps

## Slide 19: Cytosorb (Polimer esaslı adsorban)
Yapısı: Polimerik gözenekli boncuklardan oluşan adsorban kolon.
Hedef Moleküller: Orta molekül ağırlıklı sitokinler (IL-6, TNF-α, IL-1β vb.).
Endotoksin Temizliği: Etkili değildir.
Kullanım Alanları: Sepsis, sitokin fırtınası, rabdomiyoliz, bypass sonrası inflamasyon.
Avantajları: Geniş sitokin yelpazesi için yüksek adsorpsiyon kapasitesi.

## Slide 20: Toraymyxin
Yapısı: Polimiksin B ile kaplanmış polipropilen fiberler.
Hedef Moleküller: Endotoksinler (LPS).
Endotoksin Temizliği: Yüksek etkililik.
Kullanım Alanları: Gram-negatif sepsis, endotoksemi.
Avantajları: Endotoksinlere karşı spesifik ve hızlı adsorpsiyon

## Slide 21: Jafron HA 330-380
Yapısı: Reçine (resin )bazlı adsorban içerir.
Hedef Moleküller: sitokinler, toksinler ve inflamatuar mediatörler
Endotoksin Temizliği: Etkin değildir.
Kullanım Alanları: Sepsis, sitokin fırtınası, inflamasyon
Avantajları : Geniş spektrumda sitokin ve orta molekül temizliği

## Slide 22: Effron LPS
Yapısı: polimerik adsorban
Hedef Moleküller: Endotoksinler ve sitokinler
Kullanım Alanları: Gram-negatif sepsis, endotoksemiye yol GİS hasarına yol açan hastalıklar.
Avantajları: etkili ve güvenli

## Slide 23: oXiris
Yapısı: Üç katmanlı AN69 membranı:
  AN69: Sitokin adsorpsiyonu ve renal destek.
  PEI (Polietilenimin): Endotoksin adsorpsiyonu
  Heparin kaplama: Antikoagülasyon ve biyouyumluluk.
Hedef Moleküller: Sitokinler, endotoksinler ve üremik toksinler.
Endotoksin Temizliği: Etkin.
Kullanım Alanları: Sepsis, Akut Böbrek Hasarı, COVID-19 ile ilişkili inflamasyon.
Avantajları: entegre kullanım, çoklu molekül temizliği.

## Slide 24: Kolon ne kadar süre kullanılır?
Sıklıkla 12 – 24 saat
Adsorban satüre olur.
Yeni yerleştirme gerekir.
24 saatlik uygulamalar vardır; ağır şok olgularında kullanılır

## Slide 25: Sitokin kolon aferez yöntemleri karşılaştırması
Özellik | CytoSorb | oXiris | Toraymyxin | Efferon LPS | Jafron HA 330-380
Yapı | Polimerik boncuklar | AN69 + PEI + Heparin membranı | Polimiksin B kaplı fiberler | Hiper çapraz bağlı polistiren boncuklar | Reçine
Sitokin Temizliği | Yüksek | Orta-Yüksek | Düşük | Etkin | Etkin
Endotoksin Temizliği | Yok | Etkin | Yüksek | Etkin | Etkin Değil
CRRT ile Uyum | Opsiyonel | Tam uyumlu | Genellikle ayrı kullanılır | Uyumlu | Uyumlu
Klinik Kullanım | Sepsis, inflamasyon | Sepsis, akut böbrek yetm, COVID-19 | Gram-negatif sepsis | Sepsis, endotoksemi sitokin fırtınası | sitokinler, toksinler ve inflamatuar mediatörler

## Slide 26: Diğer Yöntemlerle Karşılaştırma
Özellik | Hemodiyaliz | Hemofiltrasyon | Hemoperfüzyon
Temel Mekanizma | Difüzyon | Konveksiyon | Adsorpsiyon
Molekül Boyutu | Küçük | Orta | Orta–Büyük
Kullanım Amacı | Üre, Kreatinin | Sıvı dengesi | Sitokin, toksin
Kolon Kullanımı | Yok | Yok | Var
Kullanım Alanı | Renal Replasman | Yoğun Bakım Desteği | İmmun/İnflamasyon Düzenlenmesi

## Slide 27: Uygulama endikasyonları
İlaç intoksikasyonları (trisiklik antidepresanlar, fenobarbital, teofilin v.b)
Sistemik inflamatuar yanıt sendromı (SIRS) ya da sepsis
Otoimmun hastalıklar (Bazı durumlar)
Hemolenfohistiyositoz (Hemofagositik sendrom)
Şiddetli COVID-19 vb durumlar
Akut pankreatit
Karaciğer yetmezliği

## Slide 28: Tedavi süreci
Vasküler erişim sağlanır (SVK)
Cihaz kan devresine bağlanır
Kan akımı ve süre ayarlanır (genelde 6-24 saat)
Seans sayısı değişkendir.

## Slide 29: Hemadsorbsiyonun sepsis tedavisinde sınırlılıkları
Sitokinlerin çoğu damar içinde değil, dokuda bulunur; plazmadan arındırma yeterli biyolojik etki yaratmayabilir.
Rebound fenomeni: kolon çıkarıldıktan sonra hızla dokudan dolaşıma sitokin akışı olabilir.

## Slide 30: Kan hattının içine eklenmiş sistem
Hasta → arteriyel damar yolu → kan pompası → hemofilter → venöz dönüş → → → Hasta
Pre-filtre: Sitokin kolonu filtrasyon öncesi inflamatuar yükü azaltır.
Hasta → pompa → hemoadsorber → hemofilter → hasta
Post-filtre: basınç yönetimi daha kolay olur.
Hasta → pompa → hemofilter → hemoadsorber → hasta

## Slide 31: Hemadsorbsiyonda antikoagulasyon
Sitrat antikoagülasyonu
Çok tercih edilir.
Avantaj:
sistemik kanama daha az
devre ömrü daha uzun
Ama:
ağır karaciğer yetmezliğinde zor olabilir
Heparin ile antikoagulasyon
Özellikle:
sitrat kontrendike ise.
Sorun:
kanama
HIT riski

## Slide 32: Sitokin kolon işleminde dikkat edilecek noktalar
İşlem izlemi
Cihaz ve setlerin kontrolü
Kan akımının izlenmesi
Antikoagülasyon ve laboratuvar takip

## Slide 33: Hemadsorbsiyon ile sepsis tedavisinde teknik komplikasyonlar
Trombositopeni
Koagülasyon aktivasyonu
Sistemin tıkanması
Albümin kaybı (minimal ama olabilir)
Hipotansiyon
İlaç düzeyinde azalma
Kolon direnç oluşturabilir.
Molekülü yüzeye bağlayarak uzaklaştırma tekniği

## Slide 34: PLAZMAFEREZİN FAYDALI OLDUĞU MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Standart yöntemlerle uzaklaştırılamayan
  Hızla uzaklaştırılması gereken
  Uzun yarı ömürlü
  Yavaş re-sentez özelliği olan
  Damar içi dağılımı yüksek
  Proteinlere bağlanma oranı yüksek
(IgM, fibrinojen, α– 2 makroglobulin)
Anormal proteinler
Antikorlar
İmmunkompleksler
Sitokinler
Hormonlar
İlaç
Diğer…

## Slide 35: Plazmaferez (Terapötik Plazma Değişimi, TPE)
Hastanın plazması uzaklaştırılır, yerine albumin veya taze donmuş plazma verilir.
Amaç: Hem zararlı mediyatörleri uzaklaştırmak hem de eksik faktörleri yerine koymak.
Kan, adsorban içeren kartuşlardan geçirilir.
Amaç: Sitokinler, endotoksinler ve bazı inflamatuar mediyatörleri bağlayıp uzaklaştırmak.
Sepsisteki “sitokin fırtınası”nı baskılamayı hedefler.
Hemoperfüzyon / Adsorpsiyon
TEMEL MEKANİZMALAR

## Slide 36: Klinik Karşılaştırma (Sepsis & MODS)
Özellik | Hemoperfüzyon / Adsorpsiyon | Plazmaferez (TPE)
Hedef moleküller | Sitokinler, endotoksin | Sitokinler + kompleman + koagülasyon faktörleri
Seçicilik | Göreceli daha seçici | Daha az seçici
Yerine koyma sıvısı | Yok | Var
Hemodinamik etki | Stabiliteyi artırabilir | Bazen hipotansiyon yapabilir
Koagülasyon üzerine etki | Hafif | Koagülasyon faktörlerini azaltır
Kanıt düzeyi | Orta / tartışmalı | Karışık: bazı alt gruplarda faydalı

## Slide 38
Sepsis tedavisinde ekstrakorporeal kan arıtma yöntemlerinin mortalite üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla 2.729 hastayı içeren 39 randomize kontrollü çalışmayı incelemiştir
Sonuç olarak çalışma, sepsiste ekstrakorporeal kan arıtma tekniklerinin rutin kullanımını destekleyecek yeterli kanıt olmadığını; özellikle yüksek mortalite riski taşıyan hastalarda daha büyük ve güçlü randomize çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu vurgulamaktadır.

## Slide 39
Sepsis tedavisinde kandaki zararlı maddeleri temizlemek için geliştirilen ileri teknolojik cihazlar (özel membranlar ve kartuşlar ve sitokin adsorpsiyonu (CytoSorb, Oxiris vb.)) kullanılsa da, bu yöntemlerin hastaların hayatta kalma oranları üzerindeki gerçek faydası henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış ve tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir.

## Slide 40: Sitokin kolon aferezin avantaj / dezavantajları
Sitokin düzeylerini düşürür.
Hemodinamik stabiliteyi artırır.
Vazopressör ihtiyacını azaltabilir.
Yüksek maliyet
Her hasta için uygun değil
Standart protokol eksik

## Slide 41
Sınırları zorlayan bu olgularda birlikte başarmak dileğiyle. Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim
itfterapötikaferez